## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 2: Práce se soubory

## Slide 3: Práce se soubory
Práce se souborem, čtení, zápis
Zápisy dat do csv, čtení csv
Obsah přednášky

## Slide 4: Práce se soubory
Práce se soubory se týká Blokového schématu (primárně)
Ve Functions -> Programming najdete složku File I/O – funkce pro práci se soubory

## Slide 5: Práce se soubory
Otevřít soubor
Zavřít soubor
Čtení ze souboru
Zápis do souboru
…

## Slide 6: Práce se soubory
Otevření souboru File I/O -> Open/Create/Replace File
operace – výčtový typ
přístup – práva – výčtový typ
cesta
refnum out – „pointer“ na soubor
výstupní chyba

## Slide 7: Práce se soubory
Zavření souboru File I/O -> Close File
refnum
výstupní chyba
vstupní chyba

## Slide 8: Práce se soubory
Zápis do souboru (textový výstup) File I/O -> Write Text File
refnum
výstupní chyba
vstupní chyba
refnum out
text

## Slide 9: Práce se soubory
Zápis do souboru (textový výstup) ukázka možného skriptu

## Slide 10: Práce se soubory
Čtení ze souboru (textový vstup) File I/O -> Read Text File
refnum
výstupní chyba
vstupní chyba
refnum out
text
počet znaků

## Slide 11: Práce se soubory
Čtení ze souboru (textový vstup) ukázka možného skriptu

## Slide 12: Práce se soubory
Zápis dat do souboru řešení verze 1 – zápis jako text – musí se následně zpracovat při čtení
Ukázka výstupu – data nejsou oddělena

## Slide 13: Práce se soubory
Zápis dat do souboru řešení verze 2 – formátovaný zápis do textového souboru – je již připraveno na snadné zpracování
Konverzi čísla na string před zápisem do souboru doplníme formátovacím řetězcem
%.2f ;
%.2f ;\n

## Slide 14: Práce se soubory
Zápis dat do souboru řešení verze 2 – formátovaný zápis do textového souboru – je již připraveno na snadné zpracování
Pokud neznáme formát pro požadovaný výstup lze použít průvodce – pravé tlačítko myší -> Edit Format String
Definování formátu
Přídání dalšího prvku (operace)
Volba přesnosti
Finální formátovací řetězec

## Slide 15: Práce se soubory
Zápis dat do souboru řešení verze 3 – pro číselná data je vhodné využít zápis do odděleného výstupu csv – lze otevřít snadno například v Excelu
Write Delimited Spreadsheet.vi

## Slide 16: Práce se soubory
Čtení dat ze souboru
Čtení z textového souboru – nutno parsovat text
Nová funkce Scan From String

## Slide 17: Práce se soubory
Čtení dat ze souboru
Čtení z csv – funkce Read Delimited Spreadsheet.vi

## Slide 18: Práce se soubory
Formáty souborů
Data se zapisují nebo čtou v LabVIEW jedním ze tří způsobů
Textový datový tok – nejjednodušší, pro řadu aplikací, formát ASCII znaků
Binární datový tok – velice efektivní, každé číslo definovatý počet bitů, malá velikost souborů
Datalog – speciální jen v LabVIEW, pracuje rychle s datovými strukturami, může obsahovat řetězce, čísla i klastry

## Slide 19
Díky za pozornost.