## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
KEV/KPES - Konstrukční prvky elektrických strojů
Uložení rotujících částí elektrických strojů, (ložiska, spojky, ložiskové štíty)

## Slide 2: Ložiska
Účelem všech ložisek je snížení tření a vymezení vzájemné polohy při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu strojních dílů.
Základní dělení ložisek:
  Kluzná ložiska
    Hydrostatická a hydrodynamická
  Valivá ložiska
  Vzduchová a magnetická ložiska
Většina radiálních ložisek může zachycovat také axiální síly.

## Slide 3: Kluzná ložiska
Kluzná ložiska jsou konstrukčně velmi jednoduchá, v podstatě se skládají pouze z ložiskového čepu (části hřídele) a náboje (tělesa ložiska). Mezi čep a náboj se vkládá ložiskové pouzdro (nebo ložisková pánev v případě děleného ložiska) vyrobené z měkčího materiálu než ložiskový čep (bronz, mosaz, plasty...). Toto pouzdro (pánev) pak často lze po skončení jeho životnosti snadno vyměnit.
Většinou provozní podmínky a materiály pouzdra a čepu neumožňují provoz na sucho (existují i suchá kluzná ložiska, která mají kluznou vrstvu např. z PTFE – teflonu), kluzné plochy mezi čepem a pouzdrem se proto musí neustále lubrikovat. Nedostatečné mazání jednak zvyšuje součinitel smykového tření, ale především vede k nadměrnému zahřátí a opotřebení ložiska, v krajním případě pak hrozí i zadření ložiska.

## Slide 4: Hydrostatická a hydrodynamická
U hydrodynamických ložisek se trvalého oddělení čepu a pouzdra dosahuje vysokými otáčkami, při rozběhu se tedy tyto části dotýkají a dochází mezi nimi ke smykovému tření

## Slide 5: Hydrostatická a hydrodynamická
U hydrostatických ložisek je prostor mezi pouzdrem a čepem vyplněn tlakovým olejem, pokud nedojde k přerušení přívodu oleje nebo poklesu jeho tlaku, tak k dotyku strojních částí ložiska nedochází ani při rozběhu. Mazání hydrostatických ložisek (obr. 1.3) zajišťuje oběhové čerpadlo, kvůli tomu je jejich provoz náročnější na údržbu i obsluhu, také ale díky tomu dochází k lepšímu odvodu tepla.

## Slide 6: Použití a nevýhody
Hydrodynamická kluzná ložiska se používají především u velkých strojů (velké elektromotory, generátory, turbíny...), kde by srovnatelné valivé ložisko bylo konstrukčně náročnější, větší a dražší. Protože je relativní poloha čepu a pouzdra u hydrodynamických ložisek značně závislá na otáčkách a zatížení hřídele, nehodí se pro použití v obráběcích strojích, kde tuhost uložení ovlivňuje přesnost obrábění.
Shrnuto:
  Nízké náklady na výrobu
  Méně citlivé na znečištění
  Provoz v náročných podmínkách
  Malý radiální zástavbový prostor
  Lépe zvládají momentové rázy
  Nízká hlučnost provozu
  Méně přesné upevnění
  Snadná na údržbu

## Slide 7: Kluzná ložiska

## Slide 8: Kluzná ložiska
  τ smykové napětí, η absolutní viskozita maziva,
  u obvodová rychlost, c radiální vůle,
  r poloměr čepu, N otáčky čepu,
  T kroutící moment, l délka ložiska,
  A plocha, μ součinitel tření, W zatížení,
  p tlak

## Slide 9: Kluzná ložiska

## Slide 10: Radiální kluzná ložiska

## Slide 11: Axiální kluzná ložiska

## Slide 12: Základní kritéria návrhu
  Aby kluzným ložiskem mohly procházet částice vzniklé opotřebením, měla by hodnota minimální tloušťky mazacího filmu být nejméně 5 μm.
  Obvyklá hodnota minimální tloušťky se pohybuje kolem 12 μm.
  Vliv velikosti ložiska na minimální tloušťku mazacího filmu vystihuje rovnice:
  Pro ložiska jejichž pánev je vyrobená z cínové nebo olověné kompozice a jsou mazána minerálními oleji je maximální přípustná teplota stanovena na 130°C.
  Průměrný statický tlak v ložisku by neměl překročit hodnotu:
  Maximální tlak v mazacím filmu je 2,5 až 3× vyšší než průměrný tlak, jehož velikost obvykle nepřevyšuje hodnotu 2 Mpa.
Paul Robert Trumpler Design of Film Bearings, Macmillan, New York 1966

## Slide 13: Materiály samomazných a málomazných kluzných ložisek
kov-polymer, samomazný
kov-polymer, nízkoúdržbový
http://www.ggbearings.com/
polymer, vysoká teplotní odolnost

## Slide 14: Provozní limity kluzných ložisek
U materiálů kluzných ložisek se uvádějí provozní limity vyjadřující míru zatížení, opotřebení a oteplení.

## Slide 15: Nárůst teploty maziva
V ustáleném stavu je teplo vyvinuté třením v kluzném ložisku rovno teplu přenesenému z ložiskového tělesa do okolí:
Třecí výkon:
Výkon přenesený povrchem ložiskového tělesa do okolí:

## Slide 16: Valivá ložiska
Tento druh ložisek pro svoji funkci využívá valivé elementy (valivý odpor), který je výrazně menší než smykové tření
Rotační valivá ložiska se skládají z vnitřního a vnějšího kroužku
Typy valivých ložisek:
  Válečkové
  Kuličkové
  Kuželíkové
  Soudečkové
  Jehličkové
  Radiální
  Axiální
  Kombinovaná
  momentová

## Slide 17: Valivá ložiska

## Slide 18: Valivá ložiska

## Slide 19: Provedení

## Slide 20: Zajištění ložisek

## Slide 21: Použití a nevýhody
Nejdůležitější rozdělení je dle místa styku valivého elementu a vnitřního a vnějšího kroužku.
Tření roste s velikostí stykové plochy
Kuličková mají proto vyšší účinnost ale nižší únosnost
Ložiska s čárovým stykem(válečky) naopak
Valivá ložiska mají většinou doživotní náplň maziva
Nevýhodou je zejména vyšší hlučnost a netlumené vibrace, také snášejí nižší zatížení a rázy
Složitější montáž a demontáž

## Slide 22: Opakování – ložiskové proudy !
Nesymetrie mag. obvodu
Napájení z měniče
Kapacitní proudy

## Slide 23: Spojení hřídelů
Příruba

## Slide 24: Spojení hřídelů
Příruba

## Slide 25: Různé druhy spojek

## Slide 26: Různé druhy spojek
Charakteristika Umožňují rozpojit hřídele buď za klidu nebo i za plného zatížení. Umožňují např. hlídat konstrukčně stanovený maximální krouticí moment, přestřihne se např. střižný kolík nebo čep, např. prokluzovací spojky slouží k omezování krouticího momentu, při překročení přípustného momentu otáčení, např. zatěžovacími špičkami nebo příliš vysokými rozběhovými momenty, spojka prokluzuje a tak zajišťuje provozní bezpečnost zařízení a strojů,…

## Slide 27: Různé druhy spojek
Vlnovcové spojky jsou jednou z forem pružné spojky s dvojitými spojovacími konci, nazývanými náboji, které zakrývají vlnitou trubku s přesně navrženým tvarem, která slouží jako spojovací těleso.

## Slide 28: Různé druhy spojek
Vlnovcové spojky jsou známé svou mimořádnou torzní tuhostí, která přesně přenáší rychlost, úhlovou polohu a točivý moment

## Slide 29: Různé druhy spojek

## Slide 30: Různé druhy spojek

## Slide 31: Třecí spojky

## Slide 32: Třecí spojky

## Slide 33: Volnoběžné spojky
Použití: pro přenos i velkých kroutících momentů, přerušení spoje mezi hřídeli např. v důsledku přetížení stroje, Pojistné kuličky, střižné kolíky,.. ochraňují strojní zařízení před náhlým přetížením, Při přetížení dojde k protočení hnací a hnané strany pojistné spojky, dojde totiž k vytlačení kuliček z dosedacích důlků a signál z bezdotykového snímače zastaví pohon zařízení.

## Slide 34: Magnetické spojky
Použití: balící stroje, potravinářské stroje, textilní stroje, jednoúčelové stroje, Schopnost velké četnosti sepnutí. Možnost sepnutí při nesynchronních otáčkách hnací a hnané strany, Neomezený provoz ve vypnutém stavu bez zahřívání a opotřebení, V provozu není nutné seřizování spojky a jakákoliv údržba - možnost instalovat spojku do zařízení i v nepřístupném místě.

## Slide 35: Ložiskové štíty
Přední a zadní ložiskový štít jsou upevněny na přírubách statoru. Ve ložiskových štítech jsou vestavěna ložiska, ve kterých jsou uloženy konce hřídele stroje. Některé stroje jsou vyráběny bez zadního štítu. V tom případě je zadní ložisko součástí připojeného zařízení.
Vymezují přesnou radiální pozici ložiska a tím i hřídele
Obvykle obráběné na přesnost s danou mezní tolerancí odchylky

## Slide 36: Ložiskové štíty

## Slide 37: Ložiskové štíty

## Slide 38: Ložiskové štíty

## Slide 39: Ložiskové štíty
Materiálem pro odlévání je šedá litina s lupínkovým grafitem nebo hliníkové slitiny. Štíty se vyrábějí pro motory dvouřad, podle kterých jsou také vpraxi označovány. Jsou to štíty velké a malé řady. Označování je dáno výškou osy rotace hřídele od podložky, na kterou je motor umístěn. Malá řada zahrnuje 56 –90 mm a velká řada 90 –160 mm výšky osy. Po odlití jsou štíty otryskány a na litinové je nanesena vrstva základní barvy máčením.
Při technologii obrábění štítu se používají základní druhy třískového obrábění jako je soustružení, frézování a vrtání. Soustružením se obrábí hned několik ploch ložiskového štítu. Nejběžnější je soustružení vnitřní válcové plochy pro uložení ložiska, čelní plocha štítu z motorové strany, vnitřní osazení pro uložení na kostru a čelní plocha přírubového štítu.
K obrábění motorových štítů jsou ve výrobě nasazeny obráběcí centra. Tyto stroje urychlují celý proces obrábění, neboť všechny operace bývají provedeny na jednom stroji.

## Slide 40: Reference
[1] Mechanical Design of Electric Motors, Wei Tong, 2014
[2] Paul Robert Trumpler Design of Film Bearings, Macmillan, New York 1966

## Slide 41: Sebehodnotící otázky
Vyjmenujte druhy ložisek a uveďte jejich použití.
Vysvětlete rozdíl mezi hydrodynamickým a hydrostatickým ložiskem.
Popište funkci ložiskového štítu a jeho výrobu a usazení do stroje.