## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
KEV/KPES - Konstrukční prvky elektrických strojů
Konstrukční uspořádání elektrických strojů, IP, IM, IC, používané materiály, rozdělení strojů, automotive a trakční speciality

## Slide 2: KEV/KPES – Cíle předmětu?
Seznámení s konstrukčním provedením jak klasických elektrických strojů, tak moderních elektrických strojů používaných v Automotive a trakci. Především je jedná o; konstrukční řešení běžných typů elektrických strojů s ohledem na detaily jednotlivých provedení, konstrukční řešení a provedení vinutí, konstrukční řešení a provedení uložení hřídelů, konstrukční řešení a provedení statorových a rotorových paketů (vodní chlazení, duté hřídele), uložení permanentních magnetů, kostry strojů (water jacket, oil cooling), konstrukční řešení strojů s vnějšími rotory, konstrukce strojů s axiálním tokem - 3D tisk Dále se student seznámí s metodami vedoucími k omezení parazitních jevů vznikajících při provozu elektrického stroje.

## Slide 3: KEV/KPES – co nás čeká?
Konstrukční uspořádání elektrických strojů, IP, IM, IC, používané materiály, rozdělení strojů, automotive a trakční speciality.
Elektrické, magnetické a mechanické silové působení na konstrukční prvky elektrických strojů, (tangenciální, axiální, radiální, odstředivé síly, teplotní roztažnost, druhy zatížení).
Konvenční elektrické točivé stoje - Kostry; provedení, silové zatížení, parazitní jevy, materiály, vlastnosti.
Statory; provedení, segmenty a překlady, materiály, (uchycení pólů, axiální zajištění statorových svazků).
Vinutí; druhy, drážky, materiály, izolace, vliv teploty, silové působení, samonosné vinutí.
Rotory; provedení, materiály, rotorové hvězdice, uchycení rotorových pólů, rotorové svazky, zajištění PM.
Hřídele; provedení, materiály, vliv působících sil, parazitní jevy.
Uložení rotujících částí elektrických strojů, (ložiska, spojky, ložiskové štíty).
Magnetická ložiska s speciální ložiska
Chlazení konvenčních elektrických strojů, ventilátory.
Nekonvenční elektrické stroje - Stroje s axiálním tokem, lineární motory, SRM, SYNRM, BLDC.
Transformátory; konstrukční provedení, 1f, 3f, materiály, síly působící na vinutí.
Exkurze / speciality
Notes: Cvíčka: rozpoznávačka?

## Slide 4: KEV/KPES – požadavky na studenta
Získání zápočtu: Vypracování, odevzdání a uznání semestrálních prací.
Zkouška: Kombinovaná forma, znalosti odpřednášené látky.

## Slide 5: Studijní materiály
Základní: Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen, Valeria Hrabovcova. Design of Rotating Electrical Machines, 2nd Edition. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-58157-5.
Základní: Wei Tong. Mechanical Design of Electric Motors. Boca Raton, 2014. ISBN 9781420091441.
Doporučená: Deshpande, M. V. Design and testing of electrical machines. New Delhi : PHI Learning, 2013. ISBN 978-81-203-3645-2.
Doporučená: Kopylov, Igor Petrovič; Voženílek, Petr. Stavba elektrických strojů. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1988. KLEPŠ, Z.; KYSELA, F., Mechanické součásti a systémy, Praha : ČVUT 1983
Ostatní: Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů I - Zásady konstruování, spoje. Brno, VUT Brno 1997.
Ostatní: Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů II - Hřídele, tribologie, ložiska. Brno, PC DIR 1996.
Ostatní: KOPYLOV, IGOR PETROVIČ; VOŽENÍLEK, PETR, Stavba elektrických strojů, Praha : Státní nakladatelství technické literatury 1988

## Slide 6: Konstrukční uspořádání elektrických strojů
Základní rozdělení dle kterých lze velmi rychle identifikovat, provedení, umístění i odolnost stroje
IP XY – třída krytí
IM – dříve jen IM XN (písmeno číslicové), nyní IM xxxx
IC – dle způsobů chlazení IC a(x) b (y) c

## Slide 7: Rozdělení strojů dle krytí - IP
Ve formátu IP XY kde:
Viz normy: ČSN EN 60034-5, 35 0001 IEC 34-5 (ČSN EN 60529)

## Slide 8: Rozdělení strojů dle krytí - IP
Ve formátu IP XY kde:
Viz normy: ČSN EN 60034-5, 35 0001 IEC 34-5 (ČSN EN 60529)

## Slide 9: Označení provedení elektrických stroj - dle tvaru (montáže a pracovní polohy) - IM
Viz norma: ČSN EN 600034-7

## Slide 10: Označení provedení elektrických stroj - dle tvaru (montáže a pracovní polohy) - IM
V případě písmeno číslicového značení:
  IM xx (např IM B3), IM mezinárodní značení pro tvar motoru. Písmeno B (horizontální) nebo V (vertikální) pozice hřídele.
Základní rozdělení:
  patkový stroj (upevňovací šrouby jsou kolmo na osu motoru)
  přírubový stroj (upevňovací šrouby jsou rovnoběžně s osou motoru) (IM B3 - patkový, IM B5 - přírubový)
Další konstrukční možnosti tvaru motoru:
  poloha hřídele (horizontální, vertikální, obecná)
  u patkového stroje způsob upevnění motoru (vodorovně, kolmo, …)
Viz norma: ČSN EN 600034-7

## Slide 11: Dle tvaru - ČSN EN 600034-7

## Slide 12: Dle tvaru - ČSN EN 600034-7

## Slide 13: Rozdělení strojů dle způsobů chlazení- IC
IC kód, dle ČSN EN 60034-6, (35 0006)-(nahrazuje ČSN 35 0006)
Mezinárodní značení International Cooling IC a (X) b (Y) c:
  S přirozeným chlazením - chlazení je zde pouze konvekcí
  S vlastním chlazením - na hřídeli motoru je ventilátor
  S přirozeným vlastním chlazením - vnitřní konvekcí, vnější s ventilátorem
  S cizím chlazením - ventilace je od cizího zdroje
Viz norma: ČSN EN 60034-6

## Slide 14: Rozdělení strojů dle způsobů chlazení- IC
Chlazení motoru - IC xy xy (např. IC 411)
  IC mezinárodní označení pro chlazení motoru x - číslo bližší konstrukční specifikace chlazení motoru y - písmeno druh primárního (sekundárního chladiva (pro vzduch A, se písmeno neuvádí)
Příklady: 1. písmeno - uspořádání chladícího okruhu 0 - volný průchod 4 - povrchové chlazení 2. písmeno - proudění primárního chladiva 0 - bez ventilátoru 1 - vlastní chlazení 6 - nezávislý ventilátor 3. písmeno - proudění sek. chladiva 0 - bez ventilátoru 1 - vlastní chlazení 6 - nezávislý ventilátor 8 - vlastní pohyb
Reference: Indukční stroje 1 konstrukce. Matyáš Bařtipán

## Slide 15: Konstrukční materiály
Vlastnosti konstrukčních materiálů ovlivňují provozuschopnost a životnost elektrického stroje.
Zpravidla je nutné brát do úvahy více vlastností současně.
Důležité kombinace vlastností jsou např.:
  pevnost X hustota
  tuhost X pevnost
  pevnost X cena

## Slide 16: Materiály pro výrobu elektrických strojů
Aktivní materiály
Izolační materiály
Konstrukční materiály

## Slide 17: Aktivní materiály
Vinutí - vodiče

## Slide 18: Elektrické obvody elektrických strojů
Materiál | Měrný el. odpor při T = 20 oC [Ω.mm2/m ] | Délka vodiče [m] při S = 1 mm2, kdy má odpor 1Ω 1/ρ | Měrná hmotnost [kg/m3] | Měrná tepelná vodivost [W/moC]
Měď | 0,0175 | 57 | 8 900 | 385
Hliník | 0,0287 | 35 | 2 700 | 220
Mosaz | 0,065 ÷ 0,08 | 15 ÷13 | 8 500 | 260 ÷ 270
Bronz | 0,17 | 6 | 8 800 | 140 ÷ 190
Stříbro | 0,016 | 59 | 10 500 | 460
Ocel | 0,12 ÷ 0,2 | 8 ÷ 5 | 7 800 | 50

## Slide 19: Elektrické obvody elektrických strojů
Rozměry pásových vodičů dle ČSN resp. EN

## Slide 20: Aktivní materiály
Magnetické materiály

## Slide 21: Aktivní materiály
Magnetické materiály

## Slide 22: Aktivní materiály
Magnetické materiály

## Slide 23: Aktivní materiály
Magnetické materiály

## Slide 24: Izolační materiály

## Slide 25: Co znamená "třída izolace"?
Třída izolace elektromotorů se značí písmeny A, E, B, F, H přičemž udává horní hranici oteplení, kterému je schopný motor odolávat. Motory jsou při klasickém zatížení konstruovány na okolní teplotu do cca 40°C, kdy samotný motor (vinutí motoru) je odolný proti vlastnímu oteplení až do následujících hodnot:
  třída Izolace A: maximální teplota vinutí 105°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 60°C, teplotní rezerva: 5°C)
  třída Izolace E: maximální teplota vinutí 120°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 75°C, teplotní rezerva: 5°C)
  třída Izolace B: maximální teplota vinutí 130°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 80°C, teplotní rezerva: 10°C)
  třída Izolace F: maximální teplota vinutí 155°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 105°C, teplotní rezerva: 10°C)
  třída Izolace H: maximální teplota vinutí 180°C (okolní teplota 40°C, povolený nárůst teploty 125°C, teplotní rezerva: 15°C)

## Slide 26: Teplotní parametry izolace vinutí
Dovolené teploty a oteplení strojů
  Tepelná třída izolace izolačních systémů strojů je dána ČSN 33 0050 (IEC 60085) a musí být vyjádřena písmeny A, E, B, F, H

## Slide 27: Konstrukční materiály
Válcované ocele
Kalitelné ocele
Nemagnetické ocele
Šedá litina
Ocelolitina
Hliníkové slitiny
Bronzy
Plast

## Slide 28: Rozdělení el. strojů
Stroje netočivé
  Transformátory,
  autotransformátory,
  tlumivky,
  natáčivé boostery,
  lineární motory.

## Slide 29: Rozdělení el. strojů
Stroje točivé
  Dělení dle napájecího signálu
    Stejnosměrné
    Střídavé
      Sinusové
        Asynchronní
        Synchronní
          S hladkým rotorem
          S vyniklými póly
          PMSM
          SynRM
      Pulzní - spínané

## Slide 30: Rozdělení el. strojů
Základní části el. strojů s PM

## Slide 31: Rozdělení el. strojů
Základní části reluktančních el. strojů

## Slide 32: Uspořádání trakčních pohonů

## Slide 33: Uspořádání trakčních pohonů

## Slide 34: Uspořádání trakčních pohonů

## Slide 35: Druhy zatížení elektromotorů
Druh zatížení neboli způsob provozu elektromotorů je označován velkým písmenem S doplněným příslušným číslem 1 až 10. Motory EMP jsou standardně konstruovány pro zatížení S1 (trvalý chod). Na přání zákazníka je možné zkonstruovat motor i pro jiné zatížení.
Druhy zatížení:
S1 (trvalý chod): konstantní zatížení, díky kterému je dosaženo konstantní a stálé teploty motoru.
S2 (krátkodobý chod): konstantní zatížení po dobu kratší než je nezbytně nutná k dosažení konstantní ustálené teploty motoru. Následně následuje odpojení motoru
S3 (přerušovaný chod) - střídání konstantního zatížení a času odpojení přičemž při zatížení nedojde k ustálení teploty motoru.
S4 (přerušovaný chod s rozběhem)
S5 (přerušovaný chod s elektrickým brzděním)
S6 (přerušované zatížení): střídání konstantního zatížení a chodu naprázdno (bez zatížení)
S7 (přerušované pravidelné zatížení s elektrickým brzdění)
S8 (přerušované pravidelné zatížení se změnami otáček spojenými se změnami zatížení )
S9 (nepravidelné zatížení a změny otáček)
S10 (zatížení s nespojitými konstantními zatíženími)

## Slide 36: Reference
[1] Mechanical Design of Electric Motors, Wei Tong, 2014
[2] Přehled konstrukce elektrických strojů, Červený, 2012
[3] Materials Selection in Mechanical Design, Ashby 1992
[4] Overview of Different Concepts of Traction Drives with regard to High-Speed PMSM, Veg, 2017

## Slide 37: Sebehodnotící otázky
Jaké jsou stupně a rozdělení krytí IP
Jaké jsou základní rozdělení uspořádání elektrických strojů (IM)
Jaké je rozdělení chlazení elektrických strojů(4 druhy)? (IC)
Jaké je dělení materiálů použitých v elektrickém stroji a jaké jsou nejčastěji používané materiály?
Jaké je základní dělení strojů?