## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
KKS/VSC
Modální analýza Ing. František Sedláček, Ph.D. Ing. Petr Janda
Prof. Václava Lašová, Ph.D.

## Slide 2: Obecně
Doplňkové podklady ke cvičením z předmětu KKS/VSC
  Vyučovaných v softwaru Siemens NX
    S řešičem:
      Strukturální lineární a nelineární analýzy: NX Nastran
      Teplotní a CFD analýzy: Simcenter Thermal/Flow
        Dříve NX Thermal a NX Flow
KKS/VSC

## Slide 3: Modální analýza
Základní a nejjednodušší typ úlohy pro stanovení základních dynamických vlastností struktury.
Umožňuje stanovit vlastní frekvence a korespondující tvary (módy) řešené struktury.
  Pokud se hodnoty vlastních frekvencí shodují s budící frekvencí > začne struktura rezonovat.
  Není uvažováno tlumení.
Modální analýza

## Slide 4: Modální analýza – teorie
Vychází z obecné pohybové rovnice výpočtové soustavy:
kde: M … matice hmotnosti
C … matice tlumení
K … matice tuhosti
x … vektor uzlových posunutí (a jeho první a druhá dericace > rychlost a zrychlení)
F … vektor vnějších sil v uzlech
Pro modální analýzu (bez tlumení) přechází pohybová rovnice do tvaru:
Modální analýza
>> řešením rovnice je posunutí (přemístění) uzlů v čase – tzn.: x = x(t)
  Tzn. Odezva soustavy v posunutích … napětích a dále v rychlostech a zrychleních

## Slide 5: Modální analýza – teorie
Pro systém s jedním stupněm volnosti je vlastní frekvence struktury přímo závislá na hmotnosti (M) a tuhosti (K):
Modální analýza

## Slide 6: Použitelné materiály a elementy MKP sítě
Použitelné materiály:
  Izotropní
  Ortotropní
  Anizotropní
  Kapaliny
Použitelní elementy:
  3D elementy typu:
    Tetrahedral a hexahedral (prvního i druhého řádu)
  2D elementy typu:
    Quadrilateral nebo triangular (prvního i druhého řádu)
  1D elementy typu:
    Bar, beam, rod, rigid link a pružinové typy elementů.
  0D koncentrované elementy hmotnosti
Modální analýza

## Slide 7: Vstupní model
Držák el. motoru
  Materiál: hliníková slitina
  Hmotnost motoru: 22kg
  Uložení držáku: ocelová konstrukce
Modální analýza

## Slide 8: I. Volné uložení
Modální analýza

## Slide 9: Vytvoření FEM a SIM souboru
File > Pre/Post
  New Fem and Simulation
    Bodies to Use > All Visible
    Solver Environment
      Solver > NX Nastran
      Analysis type > Structural
    Solution
      Name > … zadejte název úlohy
      Solver > NX Nastran
      // Nastavení typu řešiče
      Analysis type > Structural
      // Nastavení typu analýzy
      Solution Type > SOL 103 Real Eigenvalues
Modální analýza

## Slide 10: Vytvoření materiálu
Vytvoření materiálu:
  // vytvoření vlastního materiálu hliníkové slitiny s izotropními vlastnostmi.
  Properties > Mesh Collector
    Element Family > 3D
    Collector Type > Solid
    Type > PSOLID
  Name > „AL_6XXX“
  Zvolit > Create Physical …
  Material > Choose Material
    Type > Isotropic
    Create > Create Material
      Name > „AL_6XXX“
      Mass Density > 2710 kg/m3
      E > 69800 Mpa
      NU > 0.33
Modální analýza
*.fem

## Slide 11: Tvorba MKP sítě
*.fem

## Slide 12: Tvorba MKP modelu
Výběr 3D sítě s tetrahedrovými elementy druhého řádu:
  Mesh > 3D Tetrahedral
    Type > CTETRA(10)
    Element size > 10 mm
      // definování velikosti elementů
    Mesh Settings
      Surface Curvature Based Size Variation > 55
        // definování zajemnění sítě v závislosti na specifické velikosti ploch modelu
      Internal Mesh Gradation > 55
        // růst elementů uvnitř objemu
    Model Cleanup Options
      Small Feature Tolerance > 2,5 %
        // čištění modelu od drobných plošek, které jsou často problematické pro tvorbu objemové sítě
    Destination Collector
      Mesh Collector > AL_6XXX
        // přiřazení materiálu
Modální analýza
*.fem

## Slide 13: Tvorba MKP modelu
Náhrada el. motoru za pomoci kombinace 1D a 0D sítě
  Uvažována dokonale tuhá náhrada v kombinaci s hmotným bodem (v místě těžiště el. Motoru).
Connections > 1D Connection
  Typ: Point to Face
    Connection Element > Type > RBE2
  // dokonale tuhé spojení vč. odebrání rotačních stupňů volnosti
    Source > Point > Point Dialog > v ose „x“ zadat hodnotu 120 mm
  // vybrat středový bod otvoru pro motor a offset
    Target > Select Face
  // vybrat dotykovou plochu příruby motoru a otvory pro šrouby
Modální analýza
*.fem

## Slide 14: Tvorba MKP modelu
Definování hmotného bodu:
  Mesh > 0D Mesh > Create 0D Mesh
    Objects to Mesh > vybrat bod „těžiště“ motoru.
    Element Properties > CONM2 > Edit Mesh Associated Data
      Mass > zadejte hodnotu hmotnosti = 22kg
Modální analýza
*.fem

## Slide 15: Aplikace okrajových podmínek a nastavení úlohy
*.sim

## Slide 16: Okrajové podmínky úlohy
Uložení modelu v prostoru
  Pro volné uložení není nutné nastavit žádné okrajové podmínky z hlediska odebrání stupňů volnosti …
  U úlohy se nedefinují žádné omezení.
Modální analýza

## Slide 17: Nastavení řešiče úlohy
*.sim

## Slide 18: Nastavení úlohy
Edit > Subcase – Eigenvalue Method …
// nastavení modální analýzy
  Eigenvalue Method > Lanczos
    // nastavení typu metody
    Lanczos Data > Edit …
      Frequency Options
        Frequency Range – Lower / Upper Limit
      // definování rozsahu hledání vlastních frekvencí
        Number of Desired Modes > 12
      // definování počtu výsledných (prvních nalezených) módů
      Extraction Data
        Number of Vectors
      // definování počtů vektorů
        Estimate of the First Natural Frequency
      // definování odhadované první vlastní frekvence … je vhodné definovat zejména u úloh, kde víme kde se cca. první vlastní frekvence může nacházet >> čímž můžeme značně snížit celkový výpočetní čas úlohy.
Modální analýza

## Slide 19: Post-processing úlohy
Práce s výsledky úlohy

## Slide 20: Výsledky úlohy
Výsledky otevřeme po proběhnutí analýzy pod složkou Results v záložce Simulation Navigator.
Veškeré základní funkce z hlediska zobrazení výsledků jsou shromážděny v dialogovém okně Edit Post View.
  Results >> Post View >> Edit Post View
  Edit Post View
    Result – výběr výsledků úlohy
      Result Selection - výběr výsledků úlohy nebo pod-úlohy
      Result Type – výběr typu výsledků a způsob zobrazení
      Result Combination – možnost zprůměrování výsledků (na rozhraní elementů nebo uzlů)
      Coordinate System – volba souřadného systému
      Units – výběr jednotek výsledků
      Scale – měřítko výsledků (možné použít např. u úloh lineární statiky)
    Display – nastavení způsobu vykreslení výsledků, možnost zobrazení výsledků v řezu
    Deformation – nastavení deformace výsledků
    Legend – nastavení zobrazení legendy a anotací výsledků
Modální analýza

## Slide 21: Výsledky úlohy
U volného uložení obsahují výsledky úlohy i tzv. Rigid body modes
  výpočtem volné struktury, lze odhalit chyby při tvorbě modelu
  pro výpočet modů tuhých těles je nutné nastavit dolní limit frekvence na 1 Hz
  Kdy výsledkem modální analýzy jsou tzv. vlastní tvary a vlastní frekvence
    výsledky jsou řazeny vzestupně dle frekvence
    vlastní tvary reprezentují dynamický stav ve kterém jsou elastické a setrvačné síly v rovnováze (pokud není aplikováno vnější zatížení).
    Velikost deformace je předem definována.
    amplituda posunutí není podstatná, podstatné je relativní posunutí uzlů
      Tzn. Výsledky napětí jsou fiktivní!!!
    vlastní tvary pomáhají definovat slabá místa struktury
Modální analýza

## Slide 22: Výsledky úlohy
V Post-processing > Animation
  je zvláště užitečné pro vizualizaci jednotlivých vlastních tvarů kmitů.
  Nastavení (v dialogovém okně animace):
    Styl animace: Modal
    Označit: Full Cycle (plný cyklus)
Modální analýza

## Slide 23: II. Pevné uložení
Modální analýza

## Slide 24: Vytvoření FEM a SIM souboru
File > Pre/Post
  New Fem and Simulation
    Bodies to Use > All Visible
    Solver Environment
      Solver > NX Nastran
      Analysis type > Structural
    Solution
      Name > … zadejte název úlohy
      Solver > NX Nastran
      // Nastavení typu řešiče
      Analysis type > Structural
      // Nastavení typu analýzy
      Solution Type > SOL 103 Real Eigenvalues
Modální analýza

## Slide 25: Vytvoření materiálu
Vytvoření materiálu:
  // vytvoření vlastního materiálu hliníkové slitiny s izotropními vlastnostmi.
  Properties > Mesh Collector
    Element Family > 3D
    Collector Type > Solid
    Type > PSOLID
  Name > „AL_6XXX“
  Zvolit > Create Physical …
  Material > Choose Material
    Type > Isotropic
    Create > Create Material
      Name > „AL_6XXX“
      Mass Density > 2710 kg/m3
      E > 69800 Mpa
      NU > 0.33
Modální analýza
*.fem

## Slide 26: Tvorba MKP sítě
*.fem

## Slide 27: Tvorba MKP modelu
Výběr 3D sítě s tetrahedrovými elementy druhého řádu:
  Mesh > 3D Tetrahedral
    Type > CTETRA(10)
    Element size > 10 mm
      // definování velikosti elementů
    Mesh Settings
      Surface Curvature Based Size Variation > 55
        // definování zajemnění sítě v závislosti na specifické velikosti ploch modelu
      Internal Mesh Gradation > 55
        // růst elementů uvnitř objemu
    Model Cleanup Options
      Small Feature Tolerance > 2,5 %
        // čištění modelu od drobných plošek, které jsou často problematické pro tvorbu objemové sítě
    Destination Collector
      Mesh Collector > AL_6XXX
        // přiřazení materiálu
Modální analýza
*.fem

## Slide 28: Tvorba MKP modelu
Náhrada el. motoru za pomoci kombinace 1D a 0D sítě
  Uvažována dokonale tuhá náhrada v kombinaci s hmotným bodem (v místě těžiště el. Motoru).
Connections > 1D Connection
  Typ: Point to Face
    Connection Element > Type > RBE2
  // dokonale tuhé spojení vč. odebrání rotačních stupňů volnosti
    Source > Point > Point Dialog > v ose „x“ zadat hodnotu 120 mm
  // vybrat středový bod otvoru pro motor a offset
    Target > Select Face
  // vybrat dotykovou plochu příruby motoru a otvory pro šrouby
Lineární úlohy stability
*.fem

## Slide 29: Tvorba MKP modelu
Definování hmotného bodu:
  Mesh > 0D Mesh > Create 0D Mesh
    Objects to Mesh > vybrat bod „těžiště“ motoru.
    Element Properties > CONM2 > Edit Mesh Associated Data
      Mass > zadejte hodnotu hmotnosti = 22kg
Modální analýza
*.fem

## Slide 30: Aplikace okrajových podmínek a nastavení úlohy
*.sim

## Slide 31: Okrajové podmínky úlohy
Uložení modelu v prostoru
  U této varianty je uvažováno uložení na dokonale tuhé základně.
  Na spodní ploše je aplikována okrajová podmínka User Defined Constraint s odebráním třetího stupně volnosti (DOF3 = Fixed).
Modální analýza

## Slide 32: Okrajové podmínky úlohy
Uložení modelu v prostoru
  + uložení v oblastech šroubů (též za pomoci okrajové podmínky User Defined Constraint)
    Odebrány posuvy v příčných směrech (DOF1 + DOF2 = Fixed)
Modální analýza

## Slide 33: Nastavení řešiče úlohy
*.sim

## Slide 34: Nastavení úlohy
Edit > Subcase – Eigenvalue Method …
// nastavení modální analýzy
  Eigenvalue Method > Lanczos
    // nastavení typu metody
    Lanczos Data > Edit …
      Frequency Options
        Frequency Range – Lower / Upper Limit
      // definování rozsahu hledání vlastních frekvencí
        Number of Desired Modes > 12
      // definování počtu výsledných (prvních nalezených) módů
      Extraction Data
        Number of Vectors
      // definování počtů vektorů
        Estimate of the First Natural Frequency
      // definování odhadované první vlastní frekvence … je vhodné definovat zejména u úloh, kde víme kde se cca. první vlastní frekvence může nacházet >> čímž můžeme značně snížit celkový výpočetní čas úlohy.
Modální analýza

## Slide 35: Post-processing úlohy
Práce s výsledky úlohy

## Slide 36: Výsledky úlohy
Výsledky otevřeme po proběhnutí analýzy pod složkou Results v záložce Simulation Navigator.
Veškeré základní funkce z hlediska zobrazení výsledků jsou shromážděny v dialogovém okně Edit Post View.
  Results >> Post View >> Edit Post View
  Edit Post View
    Result – výběr výsledků úlohy
      Result Selection - výběr výsledků úlohy nebo pod-úlohy
      Result Type – výběr typu výsledků a způsob zobrazení
      Result Combination – možnost zprůměrování výsledků (na rozhraní elementů nebo uzlů)
      Coordinate System – volba souřadného systému
      Units – výběr jednotek výsledků
      Scale – měřítko výsledků (možné použít např. u úloh lineární statiky)
    Display – nastavení způsobu vykreslení výsledků, možnost zobrazení výsledků v řezu
    Deformation – nastavení deformace výsledků
    Legend – nastavení zobrazení legendy a anotací výsledků
Modální analýza

## Slide 37: Výsledky úlohy
  Z výsledků úlohy můžeme pozorovat odlišné vlastní tvary, a nebo jejich posunutí na vyšší vlastní frekvenci než tomu bylo u volného uložení.
    výsledkem modální analýzy jsou tzv. vlastní tvary a vlastní frekvence
      výsledky jsou řazeny vzestupně dle frekvence
      vlastní tvary reprezentují dynamický stav ve kterém jsou elastické a setrvačné síly v rovnováze (pokud není aplikováno vnější zatížení).
      Velikost deformace je předem definována.
      amplituda posunutí není podstatná, podstatné je relativní posunutí uzlů
        Tzn. Výsledky napětí jsou fiktivní!!!
      vlastní tvary pomáhají definovat slabá místa struktury
Modální analýza

## Slide 38: Výsledky úlohy
V Post-processing > Animation
  je zvláště užitečné pro vizualizaci jednotlivých vlastních tvarů kmitů.
  Nastavení (v dialogovém okně animace):
    Styl animace: Modal
    Označit: Full Cycle (plný cyklus)
Modální analýza

## Slide 39: III. Kontakt + předepnutí
Modální analýza

## Slide 40: Vytvoření FEM a SIM souboru
File > Pre/Post
  New Fem and Simulation
    Bodies to Use > All Visible
    Solver Environment
      Solver > NX Nastran
      Analysis type > Structural
    Solution
      Name > … zadejte název úlohy
      Solver > NX Nastran
      // Nastavení typu řešiče
      Analysis type > Structural
      // Nastavení typu analýzy
      Solution Type > SOL 103 Real Eigenvalues
Modální analýza

## Slide 41: Vytvoření materiálu
Vytvoření materiálu:
  // vytvoření vlastního materiálu hliníkové slitiny s izotropními vlastnostmi.
  Properties > Mesh Collector
    Element Family > 3D
    Collector Type > Solid
    Type > PSOLID
  Name > „AL_6XXX“
  Zvolit > Create Physical …
  Material > Choose Material
    Type > Isotropic
    Create > Create Material
      Name > „AL_6XXX“
      Mass Density > 2710 kg/m3
      E > 69800 Mpa
      NU > 0.33
Modální analýza
*.fem

## Slide 42: Tvorba MKP sítě
*.fem

## Slide 43: Tvorba MKP modelu
Výběr 3D sítě s tetrahedrovými elementy druhého řádu:
  Mesh > 3D Tetrahedral
    Type > CTETRA(10)
    Element size > 10 mm
      // definování velikosti elementů
    Mesh Settings
      Surface Curvature Based Size Variation > 55
        // definování zajemnění sítě v závislosti na specifické velikosti ploch modelu
      Internal Mesh Gradation > 55
        // růst elementů uvnitř objemu
    Model Cleanup Options
      Small Feature Tolerance > 2,5 %
        // čištění modelu od drobných plošek, které jsou často problematické pro tvorbu objemové sítě
    Destination Collector
      Mesh Collector > AL_6XXX
        // přiřazení materiálu
Modální analýza
*.fem

## Slide 44: Tvorba MKP modelu
Náhrada el. motoru za pomoci kombinace 1D a 0D sítě
  Uvažována dokonale tuhá náhrada v kombinaci s hmotným bodem (v místě těžiště el. Motoru).
Connections > 1D Connection
  Typ: Point to Face
    Connection Element > Type > RBE2
  // dokonale tuhé spojení vč. odebrání rotačních stupňů volnosti
    Source > Point > Point Dialog > v ose „x“ zadat hodnotu 120 mm
  // vybrat středový bod otvoru pro motor a offset
    Target > Select Face
  // vybrat dotykovou plochu příruby motoru a otvory pro šrouby
Modální analýza
*.fem

## Slide 45: Tvorba MKP modelu – uložení stojanu
Výběr 3D sítě s tetrahedrovými elementy druhého řádu:
  Mesh > 3D Tetrahedral
    Type > CTETRA(10)
    Element size > 20 mm
      // definování velikosti elementů
    Mesh Settings
      Surface Curvature Based Size Variation > 70
        // definování zajemnění sítě v závislosti na specifické velikosti ploch modelu
      Internal Mesh Gradation > 70
        // růst elementů uvnitř objemu
    Model Cleanup Options
      Small Feature Tolerance > 0 %
        // čištění modelu od drobných plošek, které jsou často problematické pro tvorbu objemové sítě
    Destination Collector
      Mesh Collector > AL_6XXX
        // přiřazení materiálu
Modální analýza
*.fem

## Slide 46: Tvorba MKP modelu
Definování hmotného bodu:
  Mesh > 0D Mesh > Create 0D Mesh
    Objects to Mesh > vybrat bod „těžiště“ motoru.
    Element Properties > CONM2 > Edit Mesh Associated Data
      Mass > zadejte hodnotu hmotnosti = 22kg
Lineární úlohy stability
*.fem

## Slide 47: Tvorba MKP modelu – náhrada šroubového spojení
V tomto případě bylo vytvoření zjednosdušení šroubových spojů ve formě 1D sítě za pomoci předdefinované sítě typu Bolt Connection (hlava: RBE3 + dřík: CBEAM + matka:RBE3)
  Typ: Bolt with Nut
  Shank Element: CBEAM
    Destination Collector: ROD = 10mm, materiál: ocel
  Spider Connection
    Type = RBE3
    Vč. Connect Spider to Midnodes
Modální analýza

## Slide 48: Aplikace okrajových podmínek a nastavení úlohy
*.sim

## Slide 49: Okrajové podmínky úlohy
Uložení modelu v prostoru
  U této varianty je uvažováno uložení na dokonale tuhé základně.
  Na spodní ploše je aplikována okrajová podmínka User Defined Constraint s odebráním třetího stupně volnosti (DOF3 = Fixed).
Modální analýza

## Slide 50: Okrajové podmínky úlohy
Uložení modelu v prostoru
  + na vnitřních plochách je aplikována okrajová podmínka User Defined Constraint s odebráním druhého stupně volnosti (DOF2 = Fixed).
Modální analýza

## Slide 51: Okrajové podmínky úlohy
Uložení modelu v prostoru
  + na přední a zadní stěně je aplikována okrajová podmínka User Defined Constraint s odebráním třetího stupně volnosti (DOF1 = Fixed).
Modální analýza

## Slide 52: Doplnění úlohy o kontakt a předepnutí šroubů
Předepnutí šroubových spojů
  Pro umožnění doplnění úlohy o okrajové podmínky kontaktu a dále složek sil nebo předepnutí šroubů je zapotřebí vytvořit předřazený Subcase úlohy typu Statics.
  Solution >> New Subcase
    Step = Subcase – Statics
    Relative Position – [Before] Eigenvalue Method
Modální analýza

## Slide 53: Okrajové podmínky úlohy
Předepnutí šroubových spojů
  Pro aplikaci podmínky předepnutí šroubů je možné použít okrajové podmínky Bolt Pre-Load.
    Load Type >> Bolt Pre-Load
      Typ = Force or Displacement on 1D Elements
      Model Objects > Select Objects = výběr 1D šroubů
      Magnitude
        Type = Force
        Force = 18000N
Modální analýza

## Slide 54: Okrajové podmínky úlohy
Vytvoření podmínky kontaktu
  Pro podmínku kontaktu bylo použito okrajové podmínky Surface-to-Surface Contact s definovaným koeficientem tření 0,1.
    Simulation Object >> Surface-to-Surface Contact
      Automatic Face Pair Creation >> Find
      Coefficient of Static Friction = 0.1
      Min Search Distance = 0 mm
      Max Search Distance = 0.5 mm
Modální analýza

## Slide 55: Nastavení řešiče úlohy
*.sim

## Slide 56: Nastavení úlohy
Edit > Subcase – Eigenvalue Method …
// nastavení modální analýzy
  Eigenvalue Method > Lanczos
    // nastavení typu metody
    Lanczos Data > Edit …
      Frequency Options
        Frequency Range – Lower / Upper Limit
      // definování rozsahu hledání vlastních frekvencí
        Number of Desired Modes > 12
      // definování počtu výsledných (prvních nalezených) módů
      Extraction Data
        Number of Vectors
      // definování počtů vektorů
        Estimate of the First Natural Frequency
      // definování odhadované první vlastní frekvence … je vhodné definovat zejména u úloh, kde víme kde se cca. první vlastní frekvence může nacházet >> čímž můžeme značně snížit celkový výpočetní čas úlohy.
Modální analýza

## Slide 57: Post-processing úlohy
Práce s výsledky úlohy

## Slide 58: Výsledky úlohy
Výsledky otevřeme po proběhnutí analýzy pod složkou Results v záložce Simulation Navigator.
Veškeré základní funkce z hlediska zobrazení výsledků jsou shromážděny v dialogovém okně Edit Post View.
  Results >> Post View >> Edit Post View
  Edit Post View
    Result – výběr výsledků úlohy
      Result Selection - výběr výsledků úlohy nebo pod-úlohy
      Result Type – výběr typu výsledků a způsob zobrazení
      Result Combination – možnost zprůměrování výsledků (na rozhraní elementů nebo uzlů)
      Coordinate System – volba souřadného systému
      Units – výběr jednotek výsledků
      Scale – měřítko výsledků (možné použít např. u úloh lineární statiky)
    Display – nastavení způsobu vykreslení výsledků, možnost zobrazení výsledků v řezu
    Deformation – nastavení deformace výsledků
    Legend – nastavení zobrazení legendy a anotací výsledků
Modální analýza
*.fem

## Slide 59: Výsledky úlohy
  Výsledkem úlohy jsou v tomto případě dva subcase: v prvním jsou výsledky běžné úlohy typu SOL101 – Lineární statické úlohy a v druhém jsou umístěny výsledky modální analýzy s „ovlivněním“ od kontaktu a aplikovaných složek sil.
    Z výsledků modální analýzy můžeme pozorovat odlišné vlastní tvary, a nebo jejich posunutí na vyšší vlastní frekvenci než tomu bylo u volného uložení.
      výsledkem modální analýzy jsou tzv. vlastní tvary a vlastní frekvence
        výsledky jsou řazeny vzestupně dle frekvence
        vlastní tvary reprezentují dynamický stav ve kterém jsou elastické a setrvačné síly v rovnováze (pokud není aplikováno vnější zatížení).
        Velikost deformace je předem definována.
        amplituda posunutí není podstatná, podstatné je relativní posunutí uzlů
          Tzn. Výsledky napětí jsou fiktivní!!!
        vlastní tvary pomáhají definovat slabá místa struktury
Modální analýza
*.fem

## Slide 60: Výsledky úlohy
V Post-processing > Animation
  je zvláště užitečné pro vizualizaci jednotlivých vlastních tvarů kmitů.
  Nastavení (v dialogovém okně animace):
    Styl animace: Modal
    Označit: Full Cycle (plný cyklus)
Modální analýza
*.fem