## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 2: MĚŘENÍ POLOHY A VZDÁLENOSTI Laserové interferometry

## Slide 3: Na jakém principu funguje interferometrický systém Nejznámějším interferometrickým nástrojem je tzv. Michelsonův interferometr. Jedná se o nejstarší známý druh interferometru, který vynalezl, navrhl a sestavil v roce 1887 Albert Abraham Michelson (americký fyzik narozený v Polsku, který v roce 1907 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za své přesné optické přístroje).
Obr. 1 Vnitřní struktura Michelsonova interferometru [2]
Obr. 2 Interferogram. [3]

## Slide 4: Interferometrické systémy Interferometr je proto technické zařízení (přístroj) pro velmi přesná měření polohy a vzdálenosti, na principu interferenci světla. Interferometry pro měření délek se nazývají „interferenční komparátory“ Interferometry pro určení indexů lomu u plynů a u kapalin se nazývají „interferenční refraktometry“ Interferometry pro určení jemné struktury spektrálních čar se nazývají „interferenční spektroskopy“

## Slide 5: Interferenční komparátory
Schéma Michelsonova interferometru
Obr. 3 Základní princip soustavy interferometru [1]

## Slide 6: Interferenční refraktometry
Interferometr Jaminův[5]
Jsou to dvě rovnoběžné desky na nichž se odráží a láme svazek rovnoběžných paprsků. Mezi tyto dvě desky se vloží trubice s plynem, u kterého zjišťujeme index lomu, a trubice s vakuem (index lomu = 1). Při měření porovnáváme optické dráhy paprsků, které prochází trubicemi. Trubice s plynem můžeme nahradit trubicemi s kapalinou. Toho se využívá v lékařství při zjišťování kvality krevního séra.
Obr. 3 Jaminův interferometr [5]

## Slide 7: Interferenční refraktometry
Interferometr Rožděstvenského-Machův[5]
Tento interferometr je také nazýván Interferometr Mach-Zehnderův. Je velmi podobný interferometru Jaminovu, pouze svazky paprsků, které prochází první a druhou trubicí jsou od sebe více vzdáleny.
Obr. 4 Interferometr Rožděstvenského-Machův [5]

## Slide 8: Interferenční refraktometry
Interferometr Rayleighův [5]
Zkoumané světlo prochází štěrbinou, objektivem a pak dvěma štěrbinami rovnoběžnými s první. Za těmito štěrbinami je umístěna spojná čočka, za kterou dochází k interferenci a vzniku interferenčních proužků na stínítku. Mezi objektiv a dvouštěrbinovou destičku se vkládají trubice s plynem a vakuem a porovnávají optické dráhy paprsků, které prochází trubicemi.

## Slide 9: Interferenční spektroskopy
Michelsonova stupňová mřížka [5]
Je tvořena řadou asi 40 rovnoběžných destiček přesně stejné tloušťky z průhledného materiálu. Destičky mají různou délku a jsou spojeny tak, že vytvářejí "schůdky" o výšce 1 mm. Při průchodu rovnoběžných paprsků zkoumaného monochromatického světla těmito destičkami se stávají "schůdky" zdroji rozptylujících se paprsků, které spolu interferují. Na stínítku pak vznikají interferenční obrazce.
Interferometr Fabryův-Perotův [5]
Je tvořen dvěma skleněnými deskami mírně klínovitého profilu, mezi kterými je tenká vzduchová vrstva. Při průchodu monochromatického světla vznikají interferenční kroužky, u kterých je dobře viditelné jemné dělení.
Lummerova-Gehrecheova deska [5]
Základem tohoto interferometru je deska z průhledného materiálu, na jejíž jeden konec je přitmelen hranolek, kterým vstupuje zkoumané monochromatické světlo. Paprsky se díky úplnému odrazu v desce odráží od jejích stěn a dochází k jejich interferenci. Při pozorování desky ve směru podélné osy tak vznikají interferenční obrazce.

## Slide 10: Technické řešení interferenčního komparátoru
Michelsonova interferometrie lze lépe definovat pro měřící zařízená takto:
Laserový paprsek (1) vychází z laserového zdroje a je v interferometru rozštěpen na dva paprsky (referenční (2) a měřicí (3)). Tyto paprsky jsou dvěma odražeči odraženy zpět, a před dopadem na detektor interferují.
Obr. 5 vnitřní uspořádání laserového interferometru [4]

## Slide 11: Technické řešení interferenčního komparátoru
Zpracování signálu :
Zpracování optického signálu detektorem umožňuje sledovat interferenci obou paprsků (viz interferogram). Posunutí měřicího paprsku způsobí změnu relativní fáze obou těchto paprsků. Tento cyklus konstruktivní a destruktivní interference způsobuje cyklické změny intenzity rekombinovaného světla. K cyklu změny intenzity jasná-tmavá-jasná dochází vždy, když se měřicí paprsek/odražeč (3) posunou o polovinu vlnové délky laseru.
Obr. 6 Interferogram. [3]

## Slide 12: Technické řešení interferenčního komparátoru
Přesnost systému :
Přesnost lineárního měření polohy závisí na přesnosti, s jakou je známá vlnová délka laseru. Provozní vlnová délka laseru závisí na indexu lomu vzduchu, jímž paprsek prochází, a mění se s teplotou, tlakem a relativní vlhkostí vzduchu. Proto je nutno vlnovou délku paprsku měnit (kompenzovat) pro přizpůsobení změnám těchto parametrů.
Obr. 7 Principové zobrazení konstruktivní a destruktivní interference [8]

## Slide 13: Technické řešení interferenčního komparátoru
Lasery s malým výkonem
pracují s výkonem 0.1 – 2 mW
pracují na vlnové délce 0.633µm
Jedná se o nejrozšířenější druh laserového zdroje používaného v metrologii. Základní částí je výbojka o délce 100 – 300mm naplněná héliem (He) a neonem (Ne). Zhotovuje se teplovzdorného skla s dostatečnou tloušťkou stěny, základním požadavkem je její lineárnost, tuhost, zanedbatelná propustnost, vysoká kruhovitost vnitřního průměru.
Lasery se středním výkonem
pracují s výkonem 2.5 – 15 mW
pracují na vlnové délce 0.63 a 1.15µm
Lasery s vyšším výkonem
pracují s výkonem 20 – 60 mW
pracují na vlnové délce 0.63, 1.15 a 3.39µm

## Slide 14: Technické řešení interferenčního komparátoru
Vliv prostředí na interferometrická měření
Vlnová délka laserového paprsku ve vzduchu závisí na indexu lomu vzduchu. Index lomu vzduchu je funkcí teploty, tlaku, vlhkosti a složení vzduchu (CO2 a další příměsi mají také malý vliv).
Nejistotu měření ovlivňuje též znečištění optické cesty mezi laserem, interferometrem a koutovým odražečem a dále skutečná teplota měřeného předmětu
λ – vlnová délka laserového paprsku ve vzduchu
λ0 – vlnová délka laserového paprsku ve vakuu
n – index lomu vzduchu
Vlnová délka laserového záření vzroste o 1µm těmito změnami v atmosferických podmínkách:
1°C nárůst teploty vzduchu
3.7 millibaru pokles tlaku vzduchu
100% pokles v % relativní vlhkosti

## Slide 15: Využitelnost interferometrických systémů
Při měření na výrobních strojích:
Obr. 8 Lineární měření pomocí laserového interferometru [4]

## Slide 16: Využitelnost interferometrických systémů
Při měření na výrobních strojích:
Obr. 9 Úhlové měření pomocí laserového interferometru [4]

## Slide 17: Využitelnost interferometrických systémů
Praktická ukázka využití u výrobního stroje :
Obr. 10 Umístění zařízení na výrobním stroji pro úhlové měření pomocí laserového interferometru [4]

## Slide 18: Využitelnost u jiných technických systémů
V oblasti měření 3D objektů :
Pro 3D měření lze použit Leica laser tracker LTD 800 v kombinaci s dotykovou sondou T-Probe II. Během měření bylo použito několik druhů měřicích dotyků s ohledem na aktuálně měřenou plochu.
Přesnost měření za dané konfigurace a daných podmínek je ±60 μm.
Obr. 11 Leica laser tracker LTD 800 [6] Obr. 12 Dotyková sondá T-Probe II [6]

## Slide 19: Využitelnost u jiných technických systémů
Princip laser trackeru
Základní funkcí je nepřetržité sledování sondy se sféricky montovaným koutovým odražečem SMR (z angl. Spherically Mounted Retro-reflector) pomocí laserového paprsku a zaznamenávání souřadnic v prostorových polárních souřadnicích, které se skládají ze dvou úhlů a jedné vzdálenosti. První z úhlů je azimut θ, který je natočením od svislé osy, v tomto případě osy stojícího laser trackeru. Druhým úhlem je elevační úhel φ, který je odklonem od horizontální roviny a je kolmý k ose stojícího zařízení. Pro zjištění vzdálenosti se využívá kombinace dvou způsobů měření.[7] Měření pomocí laser interferometrie (IFM) a měření pomocí absolutní vzdálenosti (ADM).
Obr. 13 Princip laser trackeru [7]

## Slide 20: Využitelnost u jiných technických systémů
Princip dotykové sondy
Dotykový sonda je kombinací snímacího doteku a odražeče. Díky znalosti polohy odražeče sondy, natočení sondy v prostoru a geometrických parametrů je možné určit polohu dotyku.
Sonda Leica T-Probe je bezdrátové zařízení, které umožnuje výměnu dotykových hrotů bez nutnosti následné kalibrace. Maximální vzdálenost měření je 30 m.
Obr. 14 Dotyková sondá T-Probe II [6]

## Slide 21: Využitelnost u jiných technických systémů
Praktická ukázka využití u 3D scanneru Leica laser tracker LTD 800 :
Obr. 15 Celkové uspořádání při 3D skenování/měření objektu
Obr. 16 Výsledné reálné měření vybraných míst promítnutých do 3D modelu objektu s velikostí odchylky

## Slide 22: Využitelnost u jiných technických systémů
Praktická ukázka využití u různých typů dálkoměrů :
Obr. 17 Laserový dálkoměr Leica DISTO X4
Obr. 18 Laserový měřič vzdálenosti s úhloměrem Bosch GLM 500

## Slide 23: Literatura
[1] PATA, Vladimír, Úvod do laserinterferometrie. 2005-2007.
[2] JENČÍK J, VOLF J: Technická měření, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000, ISBN 80-01-02138-6.
[3] Interference a interferogram. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov [online]. [cit. 2021-12-22]. Dostupné z: http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/08_interf/08_interf.htm
[4] Laserové interferometry, Renishaw [online]. [cit. 2021-01-22]. Dostupné z: https://www.renishaw.cz/cs/jak-funguje-interferometricky-system--38612
[5] Interferometry, WiKi [online]. [cit. 2021-01-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Interferometr
[6] Leica T-Probe. [online]. [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://www.pesmetrology.com/hire/hire-t-probe/.
[7] Leica T-Probe. [online]. [cit. 2020-12-22]. Dostupné z: https://www.hexagonmi.com/cs-CZ/products/laser-tracker-systems/leicaprobing-solutions/leica-tprobe.
[9] Fuka J., Havelka B.: Optika a atomová fyzika, I. Optika, fyzikální kompendium pro vysoké školy, díl IV., SPN, Praha 1961. Dostupné online.